附件2

内蒙古自治区煤矿智能化建设基本

要求及评分方法（试行）

一、煤矿智能化建设基本内容

1.井工煤矿智能化建设基本内容包括：智能化运算平台、智能化煤矿信息基础设施、掘进系统、综采系统、主运输系统、辅助运输系统、综合保障系统、安全管控系统、经营管理系统等9个方面内容。

2.井工煤矿掘进工作面智能化建设基本内容包括：智能化运算平台、智能化煤矿信息基础设施、掘进系统、安全管控系统等4个方面内容。

3.井工煤矿综采工作面智能化建设基本内容包括：智能化运算平台、智能化煤矿信息基础设施、综采系统、安全管控系统等4个方面内容。

4.露天煤矿智能化建设基本内容包括：智能化运算平台、智能化煤矿信息基础设施、卡车无人驾驶系统、辅助设备远程控制系统等4个方面内容。

二、煤矿智能化建设评分方法

1.井工煤矿智能化建设评分方法

（1）井工煤矿智能化建设考核满分为100分，采用各部分得分乘以权重的方式计算，各部分的权重见表1-1。

表1-1  井工煤矿智能化建设评分权重表

| 序号 | 考核内容 | 标准分值 | 权重（勿） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 智能化运算平台 | 100 | 0.10 |
| 二 | 智能化煤矿信息基础设施 | 100 | 0.10 |
| 三 | 掘进系统 | 100 | 0.10 |
| 四 | 综采系统 | 100 | 0.15 |
| 五 | 主运输系统 | 100 | 0.15 |
| 六 | 辅助运输系统 | 100 | 0.10 |
| 七 | 综合保障系统 | 100 | 0.15 |
| 八 | 安全管控系统 | 100 | 0.10 |
| 九 | 经营管理系统 | 100 | 0.05 |

（2）井工煤矿智能化建设各部分考核内容按照各部分评分表进行现场检查打分。

（3）各部分考核得分（即项目得分与加分项的合计分值）乘以该部分权重之和即为井工煤矿智能化建设考核得分，采用式

（1）计算：

9

M=∑(ai× Mi)

i=l

式中

M——井工煤矿智能化建设考核得分；

Mi一一智能化智能化运算平台、智能化煤矿信息基础设施、掘进系统、综采系统、主运输系统、辅助运输系统、综合保障系统、安全管控系统、经营管理系统等9项的井工煤矿智能化建设考核得分；

ai——智能化智能化运算平台、智能化煤矿信息基础设施、掘进系统、综采系统、主运输系统、辅助运输系统、综合保障系统、安全管控系统、经营管理系统等9项的权重值;

2.井工煤矿掘进工作面智能化建设评分方法

（1）井工煤矿掘进工作面智能化建设考核满分为100分，采用各部分得分乘以权重的方式计算，各部分的权重见表l-2。

表1-2  井工煤矿掘进工作面智能化建设评分权重表

| 序号 | 考核内容 | 标准分值 | 权重（勿） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 智能化运算平台 | 100 | 0.10 |
| 二 | 智能化煤矿信息基础设施 | 100 | 0.10 |
| 三 | 掘进系统 | 100 | 0.50 |
| 四 | 安全管控系统 | 100 | 0.30 |

（2）井工煤矿综采工作面智能化建设各部分考核内容按照各部分评分表进行现场检查打分。

（3）各部分考核得分（即项目得分与加分项的合计分值）乘以该部分权重之和即为井工煤矿掘进工作面智能化建设考核得分，采用式（2）计算：

4

M=∑(ai× Mi)

i=l

式中

M——井工煤矿掘进工作面智能化建设考核得分;

Mi——智能化智能化运算平台、智能化煤矿信息基础设施、掘进系统、安全管控系统等4项的井工煤矿掘进工作面智能化建设考核得分；

ai——智能化运算平台、智能化煤矿信息基础设施、掘进系统、安全管控系统等4项的权重值。

3.井工煤矿综采工作面智能化建设评分方法

(1)井工煤矿综采工作面智能化建设考核满分为100分，采用各部分得分乘以权重的方式计算，各部分的权重见表1-3。

表1-3  井工煤矿综采工作面智能化建设评分权重表

| 序号 | 考核内容 | 标准分值 | 权重(a,) |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 智能化运算平台 | 100 | 0.10 |
| 二 | 智能化煤矿信息基础设施 | 100 | 0.10 |
| 三 | 综采系统 | 100 | 0.5 |
| 四 | 安全管控系统 | 100 | 0.3 |

井工煤矿综采工作面智能化建设各部分考核内容按照各部分评分表进行现场检查打分。

各部分考核得分(即项目得分与加分项的合计分值)乘以该部分权重之和即为井工煤矿综釆工作面智能化建设考核得分，采用式(3)计算：

4

M=∑(ai× Mi)

i=l

式中

M——井工煤矿综采工作面智能化建设考核得分；

Mi——智能化运算平台、智能化煤矿信息基础设施、综采系统、安全管控系统等4项的井工煤矿综采工作面智能化建设考核得分；

ai——智能化运算平台、智能化煤矿信息基础设施、综采系统、安全管控系统等4项的权重值;

2.露天煤矿智能化建设评分方法

（1）露天煤矿智能化建设考核满分为100分，采用各部分得分乘以权重的方式计算，各部分的权重见表1-4。

表1-4  露天煤矿智能化建设评分权重表

| 序号 | 考核内容 | 标准分值 | 权重（勿） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 智能化运算平台 | 100 | 0.10 |
| 二 | 智能化煤矿信息基础设施 | 100 | 0.10 |
| 三 | 卡车无人驾驶 | 100 | 0.40 |
| 四 | 辅助设备远程控制 | 100 | 0.40 |

（2）露天煤矿智能化建设各部分考核内容按照各部分评分表进行现场检查打分。

（3）各部分考核得分（即项目得分与加分项的合计分值）乘以该部分权重之和即为井工煤矿智能化建设考核得分，采用式

（1）计算：

4

M=∑(ai× Mi)

i=l

式中

M——露天煤矿智能化建设考核得分；

Mi——智能化运算平台、智能化煤矿信息基础设施、卡车无人驾驶、辅助设备远程控制等4项的井工煤矿智能化建设考核得分；

ai——智能化运算平台、智能化煤矿信息基础设施、卡车无人驾驶、辅助设备远程控制等4项的权重值;

三、煤矿智能化系统评分方法

1.智能化运算平台

智能化煤矿应建设统一的智能化运算平台，具备数据汇聚、存储、计算、治理、分析、服务的功能，具备数据共享、多源数据融合、生产过程控制、生产设备运维、决策分析管理、故障联动报警、信息引导发布等功能。能够实现各自动化、智能化子系统集中操作、集中监控和统一调度，为安全生产、动态监控、经营决策等提供多维数据支持。

按表3-1评分，总分为100分。按照检查存在不符合要求的项目进行扣分，各小项分数扣完为止。

本部分设加分两项：（1）运算平台主设备，包括CPU、内存、硬盘、桥芯片组云等硬件以及主要的软件系统实现国产化；（2）本级已完成或已接入上级云端数据平台、大数据中心，实现本级矿用数据和决策应用数字化，具备异地灾备配置。计算方法：实现一项应用或功能得分加10分。

表3-1  煤矿智能运算平台建设考核评分表

| 项目名称 | 基本要求 | 标准分值 | 评分方法 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 算力中心 | ①具有标准化机柜系统、封闭通道系统、供配电系统、空调系统、动环监控系统。设置温度、湿度、烟感等传感器，采用环形总线组网供电。 | 10 | 查现场和资料。不符合要求或功能的1处扣1分。 |  |
|  | ②具有满足煤矿智能化应用的CPU、GPU等算力。 | 10 | 查现场和资料。不符合要求或功能1处扣5分。 |  |
|  | ③使用云平台构建算力中心。基于开源云平台框架，统一运营运维，版本持续迭代演进，可持续同步公有云创新能力，具备软件定义网络能力，提供软SDN网络实现网络自动化及云平台网络大规模扩展能力。 | 10 | 查现场和资料。不符合要求或功能扣10分。 |  |
|  | ④采用符合ITIL规范的IT管理方案设计数据中心。 | 5 | 查现场和资料。不符合要求或功能扣5分。 |  |
|  | ⑤机房具备门禁系统，配备防静电设施、消防器材。 | 5 | 查现场和资料。不符合要求或功能1处扣1分。 |  |
|  | ⑥具备满足矿井需要的数据存储与数据采集能力，存储容量不少于1年时间。 | 5 | 查现场和资料。不符合要求或功能扣5分。 |  |
|  | ⑦实现双回路供电，配备不小于2h不间断备用电源，有声光报警装置；具备UPS电源系统，保证主要调度信息化系统续航时间≥4小时。 | 5 | 查现场和资料。不符合要求或功能1处扣5分。 |  |
| 数据融合平台 | ①建立统一的数据服务接口、信息采集标准、数据格式、通信协议，实现数据的统一集中管理，建立矿井多源异构信息数据共享平台。 | 10 | 查现场和资料。不符合要求或功能1处扣2分。 |  |
|  | ②能够汇聚企业内部各种数据资产，包括应用、服务和相关集成，支持数据共享，具备提供数字化资产运营的分析能力。 | 10 | 查现场和资料。不符合要求或功能1处扣2分。 |  |
|  | ③采用人工智能技术对采集的各类设备、人员等信息进行智能感知，基于大数据平台和各子系统不同的应用场景建立算法和逻辑控制模型，对感知信息进行智能分析、自学习与决策，实现至少5个场景赋能。 | 15 | 查现场和资料。不符合要求或功能扣3分。 |  |
|  | ④能够在不影响各业务系统正常运行的前提下，将产量监控、人员定位、应急广播、生产系统、经营系统、安全管控系统、设备管理系统、工业视频、通风、排水、运输等各大系统集成到综合管理平台。 | 15 | 查现场和资料。不符合要求或功能扣2分。 |  |
| 合计：得分+加分= |

2.智能化煤矿信息基础设施

智能化煤矿应建设高速高可靠的通信网络，满足数据、文件、视频等实时传输要求，其中矿井主干网络带宽应不低于lOOOMbit/s,大型矿井主干网络带宽应不低于lOOOOMbit/s,主干网络优先采用有线网络或5G网络，分别布设井下与地面环网，网络设备支持Ethemet/IP、PROFINET、MODBUS—RTPS、EPA等工业以太网协议；矿井服务器应能够满足井上下协同作业要求，重要的数据与应用类服务器应采用冗余配置；智能化矿井应建设大数据中心与智能综合管控平台，具备数据分类、分析、挖掘、融合处理等功能，实现各系统之间数据的互联互通与融合共享，解决“信息孤岛”、“信息烟囱”等问题。

按表3-2评分，总分为100分。按照检查存在不符合要求的项目进行扣分，各小项分数扣完为止。

本部分设加分两项：（1）5G网络通信井下全覆盖，实现融合通信；（2）采用SDN架构，实现网络可编程、智能化。（3）支持4G、5G、Wifi、Iot等融合组网。计算方法：实现一项应用或功能得分加10分。

表3-2  智能化煤矿信息基础设施考核评分表

| 项目 名称 | 基本要求 | 标准分值 | 评分方法 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主干网络 | ①工业控制主干网络和视频监控主干网络传输速率不低于10000Mbps；满足环网保护，网络故障重构时间不大于30ms；矿用有线主干网络设备支持Ethernet/IP、PROFINET、MODBUS—RTPS等工业以太网协议；支持5G承载网与工业以太网融合。 | 20 | 查现场和资料。不符合要求或功能的1处扣5分。 |  |
| 二级交换接入网络 | ①采用100Mbit/s以上工业以太网；具备组环功能，网络自愈时间小于30ms；矿用二级交换接入网络设备支持Ethernet/IP、PROFINET、MODBUS—RTPS,EPA等工业以太网协议。 | 15 | 查现场和资料。不符合要求或功能的1处扣5分。 |  |
|  | ②井工煤矿实现5G独立专网，在外部网络故障或断开时，系统应能安全、稳定运行；在采掘工作面、井下配电室等关键场所就近部署，实现大数据传输、高清视频的上传和远程操控等功能，至少2处关键场景实现5G应用。露天煤矿4G/5G混合组网或建立5G独立专网。 | 15 | 查现场和资料。井工煤矿不符合要求或功能的1处扣5分；露天煤矿不符合要求或功能的扣15分。 |  |
|  | ③具有与矿山井下主干网络、矿山接入网络的以太网接口；具备万兆骨干、千兆汇聚、百兆到桌面，且无线覆盖；支持光纤多模、单模、超五类双绞线等多种传输介质。 | 10 | 查现场和资料。不符合要求或功能的1处扣2分。 |  |
| 数据处理 设备 | ①子系统上位机釆用工控机或服务器，CPU不小于六核心，具备双千兆以太网接口；信息釆集数据库服务器釆用硬冗余或服务器虚拟化软冗余配置；应用服务器采用虚拟化实例布置于服务器虚拟化的硬件资源池中。 | 8 | 查现场和资料。不符合要求或功能的1处扣2分。 |  |
|  | ②移动端数据处理设备应具有MA认证，具备无线通信功能，移动终端具备不少于NFC、RFID、蓝牙等至少2种近场通信功能。 | 10 | 查现场和资料。不符合要求或功能的1处扣3分。 |  |
| 项目 名称 | 基本要求 | 标准分值 | 评分方法 | 得分 |
| 数据服务 | ①具有全面的数据元分类属性、产生层次及交互层次规范，对于文件类型，采用FTP实现；对于实时音视频数据交互，采用SIP、RTP和RTSP协议实现；对于标准工控类设备数据的釆集与控制釆用OPC接口标准实现；对于环境监测类数据、井下人员数据、非标准机电设备监测控制类等数据，采用统一的数据交互标准规范协议。 | 12 | 查现场和资料。不符合要求或功能的1处扣2分. |  |
| 智能综合管控 | ①基于统一I/O采集服务设计与实现，自主适配标准工控设备、非标准设备系统、VOIP语音设备系统和流媒体视频监控等设备系统。 | 10 | 查现场和资料。不符合要求或 功能的1处扣2分。 |  |
| 合计：得分+加分= |

3.掘进系统

巷道掘进应采用掘进、支护、运输“三位一体”高效快速掘进技术体系，实现全机械自动化作业，具备快速掘进能力；煤层条件适宜的掘进工作面，应优先采用掘、支、锚、运、破碎一体化成套技术与装备，通过掘进工作面远程集控平台，实现基于感知信息对掘进工作面进行远程集中控制。

按表3-3评分，总分为100分。按照检查存在不符合要求的项目进行扣分，各小项分数扣完为止。

本部分设加分一项：（1）掘进工作面实现生产班单班岗位人员减少至6人及以下。计算方法：实现本项应用或功能得分加10分。

表3-3智能掘进系统考核评分表

| 项目 名称 | 基本要求 | 标准分值 | 评分方法 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 智能掘进设备 | ①巷道掘进过程实现全机械化作业，具有快速掘进能力。 | 15 | 査现场和资料。不符合要求或功能的1处扣5分 |  |
|  | ②釆用智能地质探测技术与设备。 | 3 | 查现场和资料。不符合要求或功能的1处扣1分 |  |
| 智能掘进设备 | ③掘进设备应采用综合机械化掘进方式，能够具备自主导航、坡度追踪和自动截割功能。 | 12 | 查现场和资料。不符合要求或功能的1处扣3分. |  |
|  | ④掘进设备具备完善的传感器、执行器及控制器，能实现单系统或单设备的远程自动控制、工况在线监测、故障诊断功能。 | 10 | 查现场和资料。不符合要求或功能的1处扣2分。 |  |
|  | ⑤具备顶板临时支护功能，实现锚杆作业流程自动化。 | 10 | 查现场和资料。不符合要求或功能的1处扣5分。 |  |
|  | ⑥支护设备具有自动确定锚护位置、自动钻孔、自动铺网、自动安装锚杆（索）、工况在线监测及故障诊断等功能。 | 5 | 查现场和资料。不符合要求或功能的1处扣1分。 |  |
|  | ⑦运输设备转载机组具备过载保护功能，带式输送机机尾具备自移和张力自动控制功能。 | 10 | 查现场和资料。不符合要求或功能的1处扣3分。 |  |
|  | ⑧具备掘进工作面环境（粉尘、瓦斯、水等）智能监测功能，并具备监测环境数据智能分析，以及掘、锚、运、支工序的智能联动。 | 10 | 查现场和资料。不符合要求或功能的1处扣3分。 |  |
|  | ⑨具备危险区域人员接近识别与报警功能。智能化综掘工作面内正常掘进时作业人员每班原则上不超过8人。 | 10 | 查现场和资料。不符合要求或功能的扣10分。 |  |
| 远程集控平台 | ①掘进工作面和各转载点配备高清摄像仪，实现可视化远程集中控制。 | 5 | 查现场和资料。不符合要求或功能的1处扣2分。 |  |
|  | ②能够根据釆集的相关设备信息进行掘进工作面场景再现。 | 5 | 查现场和资料。不符合要求或功能的扣5分。 |  |
|  | ③集控平台具备对巷道掘进设备进行远程操控的功能，能够实现一键启停及智能操控。 | 5 | 查现场和资料。不符合要求或功能的扣5分。 |  |
| 合计：得分+加分= |

4.综采系统

回采工作面采用资源条件适应型综采技术与装备，采用智能控制和可视化远程干预技术，应用采煤机记忆切割系统、液压支架电液控制及智能集成供液系统、图像视频远程跟踪系统、采煤机和刮板输送机及液压支架协同控制系统、远程控制平台等成套装备，实现地面（巷道）监控中心对综采设备的智能监测与集中控制，实现工作面智能化、少人化开采，综采工作面生产班单班岗位人员减少至7人及以下。鼓励采用远距离集中供液供电、开采环境快速感知技术和采煤机智能调控装置，提高智能采煤装备的自主开采作业能力。

按表3-4评分，总分为100分。按照检查存在不符合要求的项目进行扣分，各小项分数扣完为止。

本部分设加分两项：（1）综采（放）工作面工作区域实现5人及以下操作。（2）智能采煤装备开采作业过程中人工干预率低于20%。计算方法：实现本项应用或功能得分加10分。

表3-4智能综采系统考核评分表

| 项目 名称 | 基本要求 | 标准分值 | 评分方法 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 割煤系统 | ①采煤机具备自主定位，同时具备远程控制、姿态控制功能。 | 9 | 查现场和资料。不符合要求或功能的1处扣3分。 |  |
|  | ②采煤机应与瓦斯监控系统联动控制，并具备智能调速、自动调高、记忆截割功能。 | 9 | 查现场和资料。不符合要求或功能的1处扣3分。 |  |
| 割煤系统 | ③采煤机具备与支架防碰撞功能。 | 3 | 查现场和资料。不符合要求或功能的1处扣3分。 |  |
|  | ④采煤机具备故障诊断与预警功能。 | 3 | 查现场和资料。不符合要求或功能的1处扣1分。 |  |

| 项目 名称 | 基本要求 | 标准分值 | 评分方法 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 支护系统 | ①液压支架采用电液控制系统，具备支架伸/缩高度、压力、倾角等支护状态监测功能，跟随釆煤机在全工作面范围自动完成支架伸收护帮、移架、推溜、喷雾除尘等动作，应具备远程控制功能。 | 10 | 查现场和资料。不符合要求或功能的1处扣2分。 |  |
|  | ②具备支架姿态监测功能，采用超前支架支护形式的应实现远程遥控控制。 | 8 | 查现场和资料。不符合要求或功能的1处扣2分。 |  |
|  | ③综放支架具备自动放煤或人工辅助放煤功能。 | 3 | 查现场和资料。不符合要求或功能的1处扣3分。 |  |
|  | ④具备自动补液、支护状态监测与预警功能。 | 9 | 查现场和资料”不符合要求或功能的1处扣3分。 |  |
| 运输系统 | ①刮板输送机采用智能变频调速控制，具备煤量监测功能和机尾链条自动张紧功能，并与采煤机进行智能联动。 | 10 | 查现场和资料。不符合要求或功能的1处扣3分。 |  |
|  | ②带式输送机具备煤量、带速、温度等智能监测功能，采用智能张紧、可伸缩自移机尾。 | 10 | 查现场和资料。不符合要求或功能的1处扣2分。 |  |
|  | ③工作面运输实现远程控制和智能集中操控。 | 3 | 査现场和资料。不符合要求或功能的1处扣3分。 |  |
| 综合保障系统 | ①采用工作面智能控制系统，能够在巷道监控中心、地面调度中心进行远程监控，实现协同控制、一键启停。 | 8 | 査现场和资料。不符合要求或功能的1处扣2分。 |  |
|  | ②采用智能供液系统，根据压力、流量等智能调控，并具备自动配液功能。 | 6 | 查现场和资料。不符合要求或功能的1处扣3分。 |  |
|  | ③具备人员、设备定位，以及完善的安全监控系统，工作面实现可视化视频监控。 | 6 | 査现场和资料。不符合要求或功能的1处扣3分。 |  |
|  | ④具备设备智能故障诊断、预测与预警功能。 | 3 | 查现场和资料。不符合要求或功能的1处扣3分。 |  |
| 合计：得分+加分= |

5.主运输系统

矿井应建设完善的煤炭运输系统，采用带式输送机进行煤炭运输，运输系统应具备运量、带速、温度、跑偏、撕裂等智能监测、预警与保护功能，单条带式输送机实现智能无人运输，多条带式输送机之间应实现智能联动控制，实现煤流输送系统各带式输送机的远程在线监控和非PLC程序联锁控制条件下的智能控制功能；采用立井罐笼运输的矿井,应具备对罐笼提升质量、提升速度等进行智能监控，系统具备智能装载、智能提升、智能卸载等功能，能够与煤仓实现智能联动控制；赋存条件较简单的大型矿井，主运输系统应实现智能无人值守与远程集中控制。

按表3-5评分，总分为100分。按照检查存在不符合要求的项目进行扣分，各小项分数扣完为止。本部分设加分一项：（1）主运输皮带实现机器人巡检。计算方法：实现本项应用或功能得分加10分。

表3-5  智能主运输系统考核评分表

| 项目 名称 | 基本要求 | 标准分值 | 评分方法 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 带式输送机运输系统 | ①单条带式输送机具备完善的传感器、执行器及控制器，能实现单设备的自动控制。 | 10 | 查现场和资料。不符合要求或 功能的1处扣3分。 |  |
|  | ②带式输送机采用变频或CST等软启驱动方式。 | 9 | 查现场和资料。不符合要求或 功能的1处扣3分。 |  |
|  | ③具备完善的综合保护装置，能够根据监测结果实现综合保护装置的智能联动。 | 9 | 查现场和资料。不符合要求或 功能的1处扣3分。 |  |
|  | ④主运输系统中沿线煤流应实现分布状态实时监测，实现煤流平衡，同时具有系统自检功能。 | 9 | 查现场和资料。不符合要求或 功能的1处扣3分。 |  |
|  | ⑤多条输送带搭接，则实现多条输送带的集中协同控制，能够实现无人值守、智能控制功能。 | 9 | 查现场和资料。不符合要求或 功能的1处扣3分。 |  |

| 项目名称 | 基本要求 | 标准分值 | 评分方法 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 带式输送机 运输系统 | ⑥设有井底缓冲仓的其煤仓煤位可准确计量，给煤机与煤仓仓位信号、带式输送机控制系统实现智能联动控制。 | 8 | 查现场和资料。不符合要求或 功能的1处扣2分。 |  |
|  | ⑦主运输线相关设备能实现互联互通，并能按主运输需求实现远程集中控制。 | 8 | 查现场和资料。不符合要求或 功能的1处扣2分。 |  |
| 立井智能 提升系统 | ①立井提升系统具有智能装载与卸载功能。 | 10 | 查现场和资料。不符合要求或 功能的1处扣5分。 |  |
|  | ②立井提升系统能够与煤仓放煤系统进行智能联动。 | 8 | 查现场和资料。不符合要求或 功能的1处扣4分。 |  |
|  | ③具备智能综合保护系统，能够对提升速度、提升质量等进行智能监测。 | 10 | 查现场和资料。不符合要求或 功能的1处扣5分。 |  |
|  | ④具备远程智能无人操作功能。 | 10 | 查现场和资料。不符合要求或 功能的1处扣10分。 |  |
| 合计：得分+加分= |

6.辅助运输系统

矿井应建设完善的智能辅助运输系统，车辆安全检测诊断、入井车辆自动称重、轮廓扫描实现入井车辆的源头管控，通过车辆精准定位系统实现车辆的实时测速、超速报警、失速抓捕、井下红绿灯管控。轨道运输物资采用编码体系进行集装化管理；采用机车进行运输，则实现机车位置的精准定位、无人驾驶与智能调度；采用无轨胶轮车进行运输，则实现无轨胶轮车的精准定位与智能调度，物资装卸实现自动化；采用多种运输方式进行综合运输，则不同运输方式之间的接驳应实现自动化，最大程度降低井下辅助运输作业人员数量与劳动强度。按表3-6评分，总分为100分。按照检查存在不符合要求的项目进行扣分，各小项分数扣完为止。

表3-6  智能辅助运输系统考核评分表

| 项目 名称 | 基本要求 | 标准分值 | 评分方法 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 轨道运输 | ①运输物资建立编码体系，实现物资及车厢的集装化。 | 8 | 查现场和资料。不符合要求或功能的1处扣4分。 |  |
|  | ②运输过程中实现车辆位置的精准定位和智能调度。 | 8 | 查现场和资料。不符合要求或功能的1处扣4分。 |  |
| 无轨胶轮车 运输 | ①部分运输物资建立编码体系，实现物资集装化。 | 8 | 查现场和资料。不符合要求或功能的1处扣4分。 |  |
|  | ②运输过程中实现车辆的精准定位和智能调度。 | 8 | 查现场和资料。不符合要求或功能的1处扣4分。 |  |
| 混合运输 | ①运输物资建立编码体系，实现物资及车厢的集装化。 | 8 | 查现场和资料。不符合要求或功能的1处扣4分。 |  |
|  | ②不同运输方式之间的接驳实现自动化辅助。 | 6 | 查现场和资料。不符合要求或功能的1处扣3分。 |  |
|  | ③运输过程中实现智能物流管控。 | 8 | 查现场和资料。不符合要求或功能的1处扣4分。 |  |
| 架空乘人 装置 | ①架空乘人装置具备完善的传感器、执行器及控制器，能实现单设备的自动控制，宜实现有人运行、无人停车功能。 | 8 | 查现场和资料。不符合要求或功能的1处扣4分。 |  |
|  | ②具备完善的综合保护装置，能够根据监测结果实现综合保护装置的智能联动。 | 8 | 查现场和资料。不符合要求或功能的1处扣4分。 |  |
|  | ③架空乘人装置相关设备能实现互联互通，能够实现无人值守，并能按需求实现远程集中控制。 | 8 | 查现场和资料。不符合要求或功能的1处扣4分。 |  |
| 综合调度 管理 | ①调度管理系统应具备运输设备的智能调度功能，实现运输过程的智能管控。 | 8 | 查现场和资料。不符合要求或功能的1处扣4分。 |  |
| 车辆管理 | ①通过必要的技术手段，对车辆进行安全检测诊断。 | 6 | 查现场和资料。不符合要求或功能的1处扣2分。 |  |
|  | ②通过车辆精准定位系统实现车辆的实时测速、超速报警、失速抓捕、井下红绿灯管控。 | 8 | 查现场和资料。不符合要求或功能的1处扣2分。 |  |
| 合计：得分= |

7.综合保障系统

矿井应建设完善的综合保障系统，矿井主要通风机、局部通风机具备集中控制功能，井下风门具备基于感知信息的智能开启与关闭，具备瓦斯、风压、风速、风量等智能感知能力，并基于感知信息自动进行预警与控制，实现通风系统的无人值守与远程集中控制；固定排水作业点实现基于水压、水位的智能抽排，排水系统与水文监测系统实现智能联动；供电系统具备智能防越级跳闸保护功能，井下中央变电所、采区变电所实现无人值守；综合保障系统各监测数据应接入智能综合管控平台，实现数据的共享及智能联动控制。

按表3-7评分，总分为100分。按照检查存在不符合要求的项目进行扣分，各小项分数扣完为止。

表3-7  智能综合保障系统考核评分表

| 项目名称 | 基本要求 | 标准分值 | 评分方法 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通风系统 | ①应对矿井主要通风机实时参数进行智能监测，具备智能调速和远程集中控制功能。 | 4 | 查现场和资料。不符合要求或功能的1处扣2分。 |  |
|  | ②井下主要进回风巷间、采区进回风巷间采用自动闭锁风门，宜实现自动控制和远程控制功能。 | 5 | 查现场和资料。不符合要求或功能的1处扣1分。 |  |
|  | ③能够对井下瓦斯浓度、风压、风速、风流方向及固定地点风量等参数进行智能监测，可以对监测数据进行自动分析。 | 4 | 查现场和资料。不符合要求或功能的1处扣I分 |  |
|  | ④局部通风机具备运程监测功能。 | 4 | 查现场和资料。不符合要求或功能的1处扣4分。 |  |
|  | ⑤掘进工作面的局部通风机实现双风机、双电源，并能自动切换，根据环境监测结果实现风电闭锁、瓦斯电闭锁等。 | 6 | 查现场和资料。不符合要求或功能的1处扣1分。 |  |
| 项目名称 | 基本要求 | 标准分值 | 评分方法 | 得分 |
| 排水系统 | ①具备水量负荷调控及管网调配功能。 | 4 | 查现场和资料。不符合要求或功能的1处扣4分。 |  |
|  | ②根据固定作业点的水位情况实现智能抽排。 | 4 | 查现场和资料。不符合要求或功能的1处扣4分。 |  |
|  | ③主排水系统能够与矿山综合管控平台实现数据互联互通。 | 5 | 查现场和资料。不符合要求或功能的1处扣2分。 |  |
|  | ④具有远程集中控制，实现自动运行及无人值守功能。 | 5 | 查现场和资料。不符合要求或功能的1处扣2分。 |  |
|  | ⑤具备故障分析诊断及预警功能。 | 4 | 查现场和资料。不符合要求或功能的1处扣2分。 |  |
| 压风系统 | ①在地面建有压缩空气站,且采用自动化集中控制，具备无人值守条件。 | 7 | 查现场和资料。不符合要求或功能的1处扣2分。 |  |
|  | ②矿井所有采区避灾路线上（釆掘工作面范围内）均应敷设压风自救管道,并设供气阀门或压风自救装置。 | 7 | 查现场和资料。不符合要求或功能的1处扣2分。 |  |
| 供电系统 | ①具备智能防越级跳闸保护功能。 | 6 | 查现场和资料。不符合要求或功能的1处扣6分。 |  |
|  | ②具备智能选择性漏电保护功能。 | 6 | 查现场和资料。不符合要求或功能的1处扣6分。 |  |
|  | ③具有对矿井所有变电所进行实时监控与电力调度的功能。 | 4 | 查现场和资料。不符合要求或功能的1处扣2分。 |  |
|  | ④具有监控数据釆集与上传、数据辨识功能。 | 4 | 查现场和资料。不符合要求或功能的1处扣2分。 |  |
| 供电系统 | ⑤具有故障诊断功能。 | 5 | 查现场和资料。不符合要求或功能的1处扣5分。 |  |
|  | ⑥矿井井下主变电所设计智能巡检方式，能够对变电所内的设备信息进行巡检。 | 4 | 査现场和资料。不符合要求或功能的1处扣2分。 |  |
|  | ⑦井下主变电所、采区变电所应设置电力监控系统，实时监测电气设备运行工况,并具备无人值守条件。 | 6 | 查现场和资料。不符合要求或功能的1处扣2分。 |  |
|  | ⑧实现状态参数显示、巡检、故障录波存储、故障分析、智能告警，对用电峰谷电量与能耗统计分析、电能质量监测。 | 6 | 查现场和资料。不符合要求或功能的1处扣2分。 |  |
| 合计：得分= |

8.安全管控系统

根据矿井煤层赋存条件及灾害类型，矿井应建设完善的智能安全管控系统。存在瓦斯灾害的矿井，应建设完善的瓦斯智能感知系统，并实现监测数据的自动上传、分析、预测、预警、瓦斯监测数据与通风系统、避灾系统等实现智能联动控制；存在水害的矿井，应建设完善的井上下水文智能动态监测系统，并与排水系统、避灾系统等实现智能联动控制；存在煤层自然发火危险的矿井，应建设完善的束管监测、光纤测温等系统，以及灌浆、注氮等防灭火设施，实现监测数据的自动上传、分析及联动控制；矿井电气设备、带式输送机等易发生火灾的区域，应设置完善的火灾感知装置及防灭火系统，并实现智能联动；矿井应建设完善的顶板灾害在线监测系统，能够基于监测分析结果进行顶板灾害的预测、预警；具有冲击地压灾害的矿井，应建立完善的冲击地压监测、预测与预警系统，实现对冲击地压危险区域的有效预测、预警；矿井应建立完善的智能灾害综合防治系统，实现多种灾害监测数据的融合分析与智能联动控制；入井人员装备与安全管控系统智能联动，实时采集相关信息。

按表3-8评分，总分为100分。按照检查存在不符合要求的项目进行扣分，各小项分数扣完为止。

表3-8  智能安全管控系统考核评分表

| 项目名称 | 基本要求 | 标准分值 | 评分方法 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 瓦斯灾害 | ①具有通风监测演示功能，并可与矿井监测监控系统同步，实现矿井通风系统在线监测和数据共享。 | 4 | 查现场和资料。不符合要求或功能的1处扣1分。 |  |
| 项目名称 | 基本要求 | 标准分值 | 评分方法 | 得分 |
| 瓦斯灾害 | ②应实现对瓦斯抽采作业全过程的相关参数数据进行智能感知、分析、验收功能。 | 4 | 查现场和资料。不符合要求或功能的1处扣1分。 |  |
|  | ③能够根据瓦斯监测数据进行瓦斯超限区域智能断电。 | 3 | 查现场和资料。不符合要求或功能的1处扣3分。 |  |
|  | ④能够根据瓦斯监测数据进行瓦斯超限区域智能预警及避灾路线规划。 | 3 | 查现场和资料。不符合要求或功能的1处扣1分。 |  |
| 水害 | ①具有针对主要含水层的井上下水文智能动态观测系统，进行动态观测和水害的预测预警分析。 | 4 | 查现场和资料。不符合要求或功能的1处扣2分。 |  |
|  | ②具有水害智能仿真系统，并与矿井监测监控系统同步，实现水害的实时监测仿真，及避灾路线的智能规划。 | 4 | 查现场和资料。不符合要求或功能的1处扣2分。 |  |
|  | ③应实现对探放水作业全过程的相关参数数据进行智能感知、分析、验收功能。 | 4 | 查现场和资料。不符合要求或功能的1处扣1分。 |  |
| 火灾 | ①易自燃煤层的矿井，应建立束管监测、光纤测温系统，实现对井下的实时监测、数据分析及上传。 | 4 | 查现场和资料。不符合要求或功能的1处扣1分。 |  |
|  | ②开采易自燃煤层的矿井，应设置灌浆、注氮等设施，且能够与火灾监测系统进行智能联动。 | 4 | 查现场和资料。不符合要求 或功能的1处扣1分。 |  |
|  | ③在电气设备集中场所、带式输送机等易发生火灾的区域，应设置火灾变量监测装置，以及防灭火系统，实现火灾参数的智能监测、分析，并根据分析处理结果进行智能预测、预警及联动控制。 | 4 | 查现场和资料。不符合要求或功能的1处扣1分。 |  |
|  | ④具备火灾智能模拟演示系统，并与矿井监测监控系统连接，实现火灾的实时监测仿真，以及避灾路线的智能规划。 | 4 | 查现场和资料。不符合要求或功能的1处扣1分。 |  |
| 粉尘 | ①应设置采、掘工作面和煤流运输系统的粉尘监控系统。 | 3 | 查现场和资料。不符合要求或功能的1处扣1分。 |  |
| 顶板灾害 | ①具备矿山压力监测系统，能够实现对矿压监测点进行实时监测。 | 4 | 查现场和资料。不符合要求或功能的1处扣2分。 |  |
|  | ②建有综采工作面、掘进工作面矿山压力大数据分析及评价模型，能够基于监测数据实现矿山压力的预测与预警。 | 3 | 查现场和资料。不符合要求或功能的1处扣1分。 |  |
| 项目名称 | 基本要求 | 标准分值 | 评分方法 | 得分 |
| 冲击地压灾害 | ①具备冲击地压监测系统，对冲击危险区域进行实时监测。 | 4 | 查现场和资料。不符合要求或功能的1处扣2分。 |  |
|  | ②具有冲击地压评价及预警装置，实现冲击地压监测数据的智能分析与预测预警。 | 4 | 查现场和资料。不符合要求或功能的1处扣2分。 |  |
| 灾害综合 防治系统 | ①具备完善的灾害感知预警系统，实现多种监测数据的统一传输和分类存储。 | 4 | 查现场和资料。不符合要求或功能的1处扣2分。 |  |
|  | ②矿井环境参数的实时监测信息具有与人员单兵装备进行实时互联的功能。 | 3 | 查现场和资料。不符合耍求或功能的1处扣1分。 |  |
|  | ③井下重点区域的安全状态实时评估及预警信息具有与人员单兵装备进行实时互联的功能。 | 3 | 查现场和资料。不符合要求或功能的1处扣1分。 |  |
|  | ④具有监测数据的实时分析功能，并具有对安全状态进行实时评估的功能。 | 3 | 查现场和资料。不符合要求或功能的1处扣1分。 |  |
|  | ⑤能根据灾害监测与评估信息，预测事故发生的可能性。 | 3 | 查现场和资料。不符合要求或功能的1处扣1分。 |  |
|  | ⑥能根据灾害监测与评估信息，自动调用或制定相应的灾害防治措施或应急预案。 | 4 | 查现场和资料。不符合要求或功能的1处扣2分。 |  |
|  | ⑦具有完善的安全风险分级管控工作体系，并实现信息化管理。 | 4 | 查现场和资料。不符合要求或功能的1处扣2分。 |  |
| 入井人员装备 | ①管理人员单兵装备应具备所处环境瓦斯、一氧化碳等参数的实时采集功能。 | 3 | 查现场和资料。不符合要求或功能的1处扣1分。 |  |
|  | ②应具备精准定位功能，具备无线语音通话功能，具备危险状态下逃生信息的实时获取功能。 | 3 | 查现场和资料。不符合要求或功能的1处扣1分。 |  |
|  | ③井下采掘工作面的安全状态实时评估及预警信息具有与人员单兵装备进行实时互联。 | 3 | 查现场和资料。不符合要求或功能的1处扣1分。 |  |
|  | ④单兵设备应具备近感探测功能，实现重点场所人数自动预警；重要区域设置电子围栏等方式，并与监测监控系统联动，紧急情况时具备自动停机功能。 | 4 | 查现场和资料。不符合要求或功能的1处扣1分。 |  |
|  | ⑤对井下边缘死角单岗作业人员进行定位监控，超过一定时长无变动进行预警。 | 3 | 查现场和资料。不符合要求或功能的1处扣1分。 |  |
| 合计：得分= |

9.经营管理系统

矿井应建设完善的智能经营管理系统，能够对生产系统与管理系统的数据进行有效融合，通过数据分析与模型构建进行矿井智能排产、分选、运输等的智能调度；建立智能决策支持系统，实现市场分析、煤质管理、生产调度管理、材料与设备综合管理、能源消耗管理、综合成本核算等的智能化运行。

按表3-9评分，总分为100分。按照检查存在不符合要求的项目进行扣分，各小项分数扣完为止。

表3-9  智能经营管理系统考核评分表

| 项目名称 | 基本要求 | 标准分值 | 评分方法 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 经营管理 | ①具有综合调度系统、会议系统、办公系统，能够实现对井上下人员及各系统的统一协调管理。 | 20 | 查现场和资料。不符合要求或功能1处扣5分。 |  |
|  | ②实现安防、车辆管理、门禁闸机管理、洗浴管理、信息发布数据共享。配备个人数据移动终端。 | 20 | 查现场和资料。不符合要求或功能1处扣2分。 |  |
|  | ③实现设备、物资等的智能化存储与矿区内智能化配送。具有定期自动运维管理及配件库存识别功能。 | 20 | 查现场和资料。不符合要求或功能1处扣2分。 |  |
|  | ④具有地表沉陷、基础设备无人机或机器人巡检管控。 | 10 | 查现场和资料。不符合要求或功能1处扣2分。 |  |
|  | ⑤具有运销管理、物资供应管理、仓储管理等系统。 | 20 | 查现场和资料。不符合要求或功能1处扣2分。 |  |
|  | ⑥在地面变电站（所）、主通风机房等重点场所设置高清视频监控，或机器人巡检，实现数据与集中管控平台实时互联。 | 10 | 查现场和资料。不符合要求或功能1处扣2分。 |  |
| 合计：得分= |

10.露天煤矿卡车无人驾驶系统

建立路权管理、故障预警、协同作业管理系统，实现卡车路径自动规划、障碍物智能避让、安全精准预警等功能，具备无人行驶、远程监控。

按表3-10评分，总分为100分。按照检查存在不符合要求的项目进行扣分，各小项分数扣完为止。本部分设加分一项：（1）建立与其他车辆、设备协同作业管理系统。计算方法：实现本项应用或功能加10分。

表3-10  卡车无人驾驶系统考核评分表

| 项目 名称 | 基本要求 | 标准分值 | 评分方法 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 车辆改造 | ①保留原车的操作方式、功能及性能，无人和有人驾驶可自主切换。 | 8 | 现场抽查和查资料。不符合要求或功能1处扣2分。 |  |
|  | ②转向系统实时反馈转向角度；驱动系统实时反馈驱动档位、油门开度数据。 | 4 | 现场抽查和查资料。不符合要求或功能1处扣2分。 |  |
|  | ③制动系统实现工作制动、动力制动 、驻车制动、紧急制动等制动功能线性控制，高效执行控制指令实时反馈制动状态和制动强度数据。 | 8 | 现场抽查和查资料。不符合要求或功能1处扣2分。 |  |
|  | ④举升系统实现举升、迫降、锁止、浮动等的线性控制，实时反馈货箱升降工作状态和货箱举升角度数据。 | 4 | 现场抽查和查资料。不符合要求或功能1处扣1分。 |  |
|  | ⑤行车警示系统控制转向灯、制动灯、前大灯倒车灯、示廓灯、警示灯、蜂鸣器，指令准确控制灯光、蜂鸣器等。 | 6 | 现场抽查和查资料。不符合要求或功能1处扣1分。 |  |
|  | ⑥实现RTK组合定位功能。 | 4 | 现场抽查和查资料。不符合要求或功能1处扣2分。 |  |
|  | ⑦决策控制模块综合横向控制误差≤0.5 米、速度控制误差≤ 2km/h；转向角度误差和举升角度误差不超过 0.5 度、转向角度反馈周期不超过 40 毫秒；驱动档位、油门开度、制动状态、货箱举升工作状态、货箱举升角度等信息反馈周期≤80 毫秒。 | 8 | 现场抽查和查资料。不符合要求或功能1处扣1分。 |  |
|  | ⑧具备开机自检、硬件故障检测、软件故障检测及轨迹偏离检测功能。 | 4 | 现场抽查和查资料。不符合要求或功能1处扣1分。 |  |
|  | ⑨实现卡车循迹、避障、绕障、防止碰撞等功能。 | 6 | 现场抽查和查资料。不符合要求或功能1处扣2分。 |  |
|  | ⑩实现卡车运行状态、故障、施工任务数据、地图数据等信息的存储与管理，数据储存周期≥7 天。 | 8 | 现场抽查和查资料。不符合要求或功能1处扣2分。 |  |
| 项目 名称 | 基本要求 | 标准分值 | 评分方法 | 得分 |
| 作业调度 | ①能够实现车辆调度、路径规划、车铲匹配、交通管理功能。 | 8 | 现场抽查和查资料。不符合要求或功能1处扣2分。 |  |
|  | ②自动采集无人驾驶行驶区域地形三维数据，将地形数据自动传输至地面控制系统，支持数据统计更新功能。 | 6 | 现场抽查和查资料。不符合要求或功能扣6分。 |  |
|  | ③全面采集卡车运行状态信息，由线控系统控制器统一管理并完成故障诊断，诊断信息实时反馈至卡车和控制中心。 | 10 | 现场抽查和查资料。不符合要求或功能1处扣2分。 |  |
|  | ④实现运营监控、故障诊断与处理、远程遥控、日志记录、数据统计分析、用户管理、设备管理、安全预警、外部系统融合功能。 | 10 | 现场抽查和查资料。不符合要求或功能1处扣1分。 |  |
|  | ⑤建设适合的网络，实现 V2N（车-控制中心）、V2V（车-车）、 V2I（车-路）的车-路-控制中心的实时数据传输功能，通信延时<50ms。 | 6 | 现场抽查和查资料。不符合要求或功能扣2分。 |  |
| 合计：得分+加分= |

11.露天煤矿辅助设备远程控制

基于智能化运算平台和智能化煤矿信息基础设施，采用重点作业环节、重点风险地点视频识别及其他技术手段，实现露天矿工业设备集中控制、破碎机/移动式破碎站远程控制、胶带系统无人值守和边坡实时监测、预警，提高安全保障程度。

按表3-11评分，总分为100分。按照检查存在不符合要求的项目进行扣分，各小项分数扣完为止。

表3-11辅助设备远程控制系统考核评分表

| 项目 名称 | 基本要求 | 标准分值 | 评分方法 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业设备集中控制 | ①工业控制系统可以进行远程集中控制与在线监测。 | 8 | 现场抽查和查资料。不符合要求或功能1处扣2分。 |  |
|  | 排水系统实现流量上传与远程遥控。 | 4 | 现场抽查和查资料。不符合要求或功能扣4分。 |  |
| 项目 名称 | 基本要求 | 标准分值 | 评分方法 | 得分 |
| 工业设备集中控制 | 变电站实现遥测、遥信、遥控、遥调功能。 | 4 | 现场抽查和查资料。不符合要求或功能扣4分。 |  |
|  | 胶带系统可进行集中控制。 | 4 | 现场抽查和查资料。不符合要求或功能扣4分。 |  |
|  | 矿山地图可进行集中修订。 | 4 | 现场抽查和查资料。不符合要求或功能扣4分。 |  |
| 破碎机/移动式破碎站远程 控制 | 工业控制软件为国产率达到50%，并有推广能力。 | 3 | 现场抽查和查资料。不符合要求或功能扣3分。 |  |
|  | 自动判断物料体积，并根据分析结果调节破碎机频率。 | 5 | 现场抽查和查资料。不符合要求或功能扣5分。 |  |
|  | 自动判断物料流速，并根据分析结果调节给料机速度。 | 5 | 现场抽查和查资料。不符合要求或功能扣5分。 |  |
|  | 破碎卸载口信号灯实现自动转换。 | 5 | 现场抽查和查资料。不符合要求或功能扣5分。 |  |
| 胶带系统无人值守 | 堵料、打滑、拉绳、撕裂、跑偏保护信息接入；设备温度、震动及PLC信号电压、电流等数据接入。 | 8 | 现场抽查和查资料。不符合要求或功能1处扣1分。 |  |
|  | 具备轨道、地面或无人机式巡检机器人，可以对发现的问题及时报警。 | 6 | 现场抽查和查资料。不符合要求或功能扣6分。 |  |
|  | 具备金属探测器或除铁器。 | 4 | 现场抽查和查资料。不符合要求或功能扣4分。 |  |
|  | 具备电子栅栏功能。 | 6 | 现场抽查和查资料。不符合要求或功能扣6分。 |  |
|  | 具备皮带探伤功能；具备问题点标记功能，可对发现的上述现象位置进行标记。 | 6 | 现场抽查和查资料。不符合要求或功能1处扣3分。 |  |
|  | 带式输送机应具有运输物流量控制的调速、与上煤仓煤位的运行闭锁功能，沿线物流应实现分布状态实时监测。具备视频回放功能。 | 6 | 现场抽查和查资料。不符合要求或功能1处扣2分。 |  |
| 边坡监测 | 露天煤矿采场高陡边坡、排土场危险边坡等应实现在线实时监测。 | 10 | 现场抽查和查资料。不符合要求或功能1处扣2分。 |  |
|  | 具备滑坡现象预警提示功能。 | 8 | 现场抽查和查资料。不符合要求或功能扣8分。 |  |
|  | 危险区域实现无人机巡检。 | 4 | 现场抽查和查资料。不符合要求或功能扣4分。 |  |

# Text boxes

(1)

(2)

(3)

(4)